## Slide 1: Microsoft Office documenten manipuleren
Excel
Word
PowerPoint (niet in deze les)
Via Open XML 2.5
  Alternatieven:
    Office intereop api (~ office macro’s): niet in deze les
    VSTO: niet in deze les
    Third party software: niet in deze les

## Slide 2: OpenXML: een zip formaat
Demo
Aanmaken demo Excel bestand
  Met numerieke waardes
  Met tekst waardes (en duplicaten)
Zip structuur nakijken
Waardes nakijken
SharedStrings nakijken

## Slide 3: OpenXML SDK 2.5: visualisatie tool demo
SDK 2.5 bevat een programma om office documenten na te pluizen
  U kan de XML code nakijken
  U kan de overeenkomstige C# code nakijken
Interessant, maar niet al te zeer:
  Er zijn snippets
  Er zijn voorbeeld code files
  Vooral interessant wanneer we geen voorbeeldcode vinden

## Slide 4: Wat wensen we met de documenten te realiseren?
Invullen van documenten
  Prepareer een bron document
    Verzorg de opmaak van de vaste tekst
    Voorzie (definieer) plaatsen waar een programma tekst zal plaatsen
      Word: bookmarks
      Excel: named cells
  Copieer het bron document naar een target document
    Vul de nodige gegevens in
Uitlezen van documenten (vooral Excel dan)
  Voorzie (definieer) plaatsen in het bronbestand waar een programma tekst kan terugvinden
  Lees deze locaties met een programma en verwerk ze (copiëren naar database?)

## Slide 5: OpenXML code hulpmiddelen
OpenXML SDK
  Een library die klasses definieert voor de tags
  Deze kan ook via NuGet geinstalleerd worden
  Een tool om een OpenXML document na te pluizen
Snippets
  Jammer genoeg SDK 2.0
How to .. webpagina’s
  Proof of concept routines
    Niet foutloos

## Slide 6: U krijgt: OpenXMLExcel en OpenXMLWord
Twee klasses die basis bewerkingen op Excel en Word automatiseren via OpenXML
  OpenXMLExcel
    Opvragen van een Excel Cell
    Opvragen van een Excel Cell tekst waarde
    Verwijderen van een Excel Cell tekst waarde
    Bewaren van een Excel Cell tekst waarde
    Enkel tekst waardes: een beperking van deze eenvoudige klasse
  OpenXMLWord
    Wegschrijven van een tekst bij een bookmark